## Slide 1: 网络技术大作业 第七组
主要代码展示
成员：徐锐宏，郑盛东，张嘉尧，牛雪力，宋雪菲，王天宇，申杰予

## Slide 2: 实验流程
1. 接收线程——过滤
过滤本机发送的数据包-
ICMP数据包
过滤目的地址为本机IP地址（不需要转发）的数据包
过滤目的mac地址不为本机mac地址的数据包
过滤校验和字段出错的数据包
将满足条件的ICMP数据包加入缓冲区等待转发
ARP数据包
过滤ARP请求数据包。原因如下：向本机进行ARP请求的数据包由操作系统自
动进行处理；若跨网段进行ARP请求，则不予转发
过滤不在同一网段下的ARP相应数据包。
将ARP相应数据包中的源IP地址和源mac地址的映射关系添加到ARP缓存中，

## Slide 3: 2. 转发线程
2.1 遍历转发缓存，对每一个数据包，判断是否丢弃并回传ICMP差错报文，否则
进入下一步
2.2 检查目的IP地址是否与网卡接口在同一网段，若是，则转发IP为目的IP，进入2.5
步，否则进入2.4步
2.3 在路由表中查找目的IP对应的下一跳地址。由于默认网关的设置，这里一定能有
对应路由表项的下一跳地址。
2.4 在ARP表中查找转发IP对应的mac地址，若存在，则修改数据包以太层的目的
mac地址为查找到的mac地址，修改TTL-1，重新计算校验和，进行转发，否则广播
ARP请求

## Slide 4: 3. 缓存清理
3.1 若数据包超过最长缓存时间，将其移出缓冲区。在转发遍历时实现
3.2 定时检查ARP缓冲区，若超过了老化时间，则将其删除
4. 指令线程——手动维护路由表和ARP缓存表
4.1 路由表的增删改
4.2 ARP表的查询

## Slide 5: 主要代码
这里使用Card类管理设备信息，使用
CardManager类管理设备。主要成员变量及方法如下：

## Slide 6
获取设备名和描述；遍历pcap_addr_t链表，获取设备的IP的子网掩码。

## Slide 7
输入设备序号，选中并打开设备，同时将打开设备指针指向打开设备的信息。

## Slide 8
实验中需要获取本机mac地址和其他主机的mac地址，用以进行包过滤和数据包转发。获取
本机mac地址和其他主机mac地址的策略不同：
1. 获取本机mac地址：使用虚构的源IP地址与全0的源mac地址，以本机双IP中任一IP
为目的IP，广播ARP请求。设置包过滤条件：捕获包源IP为广播包目的IP，捕获包目
的IP为虚构IP、目的mac地址为全0。该数据包的源mac地址即为本机IP对应的mac
地址。
2. 获取其他主机的mac地址：首先检查目标主机IP地址是否与打开网卡的双接口在同一
网段，若不是，则无法获取。从本机mac地址和与目的IP所处同一网段的接口IP地址
广播ARP请求。在数据包捕获线程中，解析ARP响应数据包，将IP与mac地址映射关
系加入ARP缓存中。包过滤规则接下来详细介绍。

## Slide 9: 路由表和ARP缓存数据结构 路由表和ARP缓存使用双向链表进行维护，实现其增删查的功能。以下以路由表为例详细介 绍。路由表项和路由表数据结构如下：

## Slide 10: 路由表的添加。首先检查路由表项是否存在，避免重复添加。接着检查添加的下一跳地址是 否与本地接口在同一网段，以此设定接口地址，并最终将表项添加到路由表中。

## Slide 11: 路由表的删除。删除时需要维护双向链表的结构。默认路由不能删除，在上层输入删除路由 表项指令时，检查子网掩码，若子网掩码为0，则不能删除。

## Slide 12: 路由表的查找。从头指针依次向后查找，维护一个始终指向匹配目的地址的最长子网掩码。 将要查找的地址与表项的下一跳地址进行与运算，比较结果与目的网络，若相等，则进一步 比较子网掩码长度，

## Slide 13: 数据包接收线程 本实验暂时仅考虑ICMP echo request和reply类型数据包的获取并转发，因此对ARP数据 包和ICMP数据包设置如下的包过滤条件和后续操作： 1. 过滤本机发送的数据包。若源mac地址为本机mac地址，则不用处理 2. 对于ICMP数据包。过滤目的IP地址为本机IP地址的数据包，过滤mac地址不为本机 mac地址的数据包（忽略组播和广播），过滤校验和字段出错的数据包。将满足条件 的数据包加入缓冲区等待转发线程进行转发 3. 对于ARP响应数据包，若本地可达，则将源IP地址和源MAC地址加入ARP缓存

## Slide 14: 尝试转发过程即对数据包的状态进行一系列检查，确认其是否可以转发，并获取下一跳mac 地址或目的mac地址，进行转发。若数据包的目的IP地址是打开设备本地可达的，则在ARP缓存中查找目的IP对应的mac地址。重新计算校验和，进行转发，否则广播对该IP地址的ARP请求。若数据包不是本地可达的，则查找路由表。在本实验中，由于除了路由器A，仅有一个路由器B，因此将默认路由设置为B，这样查找路由一定可以有表项返回。检查表项对应下一跳地址是否存在mac映射。进行转发，否则广播对该IP地址的ARP请求。